| Принято на педагогическом совете протокол № 4 от 11.01.2021 г. | Утверждаю Директор МКОУ «СОШ № 12 О.И. Приходько Введено в действие приказом от 11.01.2021 г. № 10/01–1 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о Порядке организации и осуществления перевозок детей на школьном автобусемуниципальногоказенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 12»

- Общие положения

  - Порядок организации и осуществления перевозок детей                                   на школьном автобусе муниципальногоказенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «12» (далее – образовательное учреждение) регламентирует организацию работы                          по эксплуатации и использованию школьного автобуса, предназначенного для перевозки обучающихся (далее - Порядок).

  - Порядок определяет основные требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей,                      в том числе детей-инвалидов (далее - группа детей), использованию школьного автобуса, повышению безопасности дорожного движения, по обеспечению прав и законных интересовобучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении школьной перевозкиобразовательным учреждением, а также обязанности                                     и ответственность должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организациюи перевозку обучающихся автобусом.

  - В Положении используются следующие основные понятия:

организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе,                               не относящемся  к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью  8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей;

остановка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.

школьный автобус - специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее требованиям к транспортным средствам                                для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании общеобразовательной организации.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об  образовании                     в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г.№ 1527«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».

  - Школьный автобус, предназначены для перевозки группы детей, относится к специальным транспортным средствам, используемым для доставки обучающихся образовательного учреждения на учебные занятия, внешкольные и внеклассные мероприятия.

  - Школьный автобус эксплуатируется на специальных школьных маршрутах, которые разрабатываются образовательным учреждением.

  - Школьный автобус оборудуется техническими средствами                               для мониторинга движения с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

  - Запрещается передача автобуса  на ответственное хранение водителям автобуса.

  - Хранение автобуса осуществляется в обустроенном месте, исключающем возможность доступа к нему посторонних лиц, а также самовольного использования автобуса водителем.

  - Запрещается использование школьного автобуса в целях,                             не соответствующих их предназначению.

  - Подвоз школьников на мероприятия не может нарушать порядоки график перевозки школьников по школьным маршрутам.

2. Финансирование подвоза обучающихся

2.1.Обучающиеся и сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного проезда в школьном автобусе. Использование школьного автобуса на коммерческой основе запрещается.

2.2.Подвоз обучающихся, пользующихся школьным автобусом, организуется за счет средств бюджета Шпаковского муниципального округа в целях обеспечения доступности образования.

- Обеспечение надежности водителей автобусов

3.1. Основные требования по подготовке водителей, условия и порядок получения права на управление автобусами определяется Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г.                  № 196-ФЗ (с изменениями от 08.12.2020г.).

3.2. К управлению автобусом, осуществляющим перевозки детей, могут быть допущены водители, имеющие соответствующую квалификацию и непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D»  не менее одного года из последних 2 лети                                          не привлекавшийсяв течение последнего года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения.

3.3. Обеспечение водителей автобусов информацией об условиях движения и работы на маршруте производится руководителями транспортных организаций, осуществляющих школьные перевозки, образовательных организаций, для которых осуществляются школьные перевозки. При наличии на маршрутах школьных перевозок железнодорожных переездов, заместитель директора по АХР организует                      и проводит инструктаж водителя об обеспечении безопасности движения через железнодорожные переезды.

3.4. Руководительобразовательного учреждения, осуществляющего школьные перевозки, обязан:

обеспечить водителей необходимыми путевыми и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами;

организовать стажировки и занятия по повышению профессионального мастерства водителей;

организовать в установленные сроки медицинское освидетельствование водителей;

организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автобусов;

своевременно оповещать родителей (законных представителей) детей при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления;

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.

- Содержание автобусов в технически исправном состоянии

4.1. Техническое состояние и оборудование автобусов должны отвечать установленным требованиям безопасности движения.

4.2. Руководитель образовательной организаций, осуществляющей школьные перевозки, обязан обеспечить проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания и ремонта автобуса                       в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами.

4.3. Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная                       со времени первого техосмотра; техническое обслуживание механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), проводится согласно графику проведения технического обслуживания.

4.4. Автобус должен быть оборудован:

двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один – в кабине водителя, другой – в пассажирском салоне автобуса);

квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона квадрата – не менее 250 мм, ширина каймы –                      1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21 «Дети», которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса;

двумя аптечками первой помощи (автомобильными);

двумя противооткатными упорами;

знаком аварийной остановки;

при следовании в колонне – информационной табличкой с указанием места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения.

5. Обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах

автобусных перевозок школьников

5.1. Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по которым проходят автобусные маршруты, их инженерное оборудование, порядок их ремонта и содержания должны удовлетворять требованиям безопасности движения.

5.2. Содержание дорог, по которым осуществляется движение школьного автобуса, а также обустройство и поддержание в надлежащем состоянии разворотных площадок и остановочных павильонов осуществляет  Администрация сельского поселения.

- Организация безопасных условий перевозок обучающихся

6.1. Организация перевозок на новых и действующих автобусных маршрутах осуществляется в установленном порядке.

Открытие автобусного маршрута осуществляется после обследования маршрута комиссией в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами (утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.№ 1527).

6.2. Руководитель образовательной организаций, осуществляющей школьные перевозки, обязан:

- составить и утвердить на каждый маршрут регулярных автобусных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных участков;

- разрабатывать графики (расписания) движения – на основе определения нормативных значений скоростей движения автобусов на маршруте и отдельных его участках между остановочными пунктами, с учетом соблюдения режимов труда и отдыха водителей, регламентируемых действующими нормативными документами;

- контролировать соблюдение графиков (расписаний) движения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения;

- при внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, стихийных явлениях принимать необходимые предупредительные меры (организация движения с пониженными скоростями, изменение маршрута движения, информирование водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с действующими нормативными документами.

6.3. Запрещается отклонение от заранее согласованных (утверждённых) маршрутов движения автобусов, производство остановок в местах, не предусмотренных графиком движения, превышение установленных скоростных режимов движения.

6.4. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования:

перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого сопровождающего. Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса;

сопровождающие, определенные приказом по образовательному учреждению, проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый лицом, ответственным за безопасность дорожного движения в образовательномучреждении, о чем делаются отметки в журналах регистрации инструктажей по технике безопасности;

в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются медицинские работники;

перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным ближним светом фар;

скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать                    60 километров в час;

запрещается перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и пожароопасные предметы и вещества;

об организации массовых перевозок детей (в лагеря отдыха, экскурсии                          и т.д.) уведомляются органы Государственной автомобильной инспекции для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами;

для детей, пользующихся автобусом, в образовательном учреждении  организуются специальные занятия о правилах поведения в транспорте, о чем ставятся отметки на специально отведенных страницах в классных журналах или в журналах регистрации инструктажей по технике безопасности;

на всем протяжении маршрута движения школьного автобусаобучающиеся должны занимать только отведенные                                     им  при первичной посадке в автобус места;

во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. Ответственность за соблюдением требования возлагается на сопровождающих лиц.

в случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках,                      не допускается. Ответственность за соблюдением требований возлагается                     на сопровождающих лиц;

список, содержащий корректировки, считается действительным, если                    он заверен подписью лица, назначенного ответственным за организованную перевозку группы детей;

пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запрещается.

  - Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.

  - Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки «Перевозка детей».

6.7. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной – старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах,                                 на накопительных площадках, во включении ближнего света фар. Окна                            в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи.

6.8. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на специальных площадках, а при их отсутствии –                        за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей)                    на дорогу.

6.9. При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости                         в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.

6.10. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы                                не создавать помех для движения других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности – выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров – вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит старший, и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.

6.11. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происшествия, технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе такой перевозки, организатор перевозки или обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя.

По прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы о перевозке передаются водителю этого автобуса. Водителем и ответственным лицом за организованную перевозку группы детей составляется акт замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме                  с указанием причин замены автобуса и (или) водителя, даты и времени замены автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт.

6.12. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.

6.13. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:

следовать со скоростью более 60 км/час;

изменять маршрут следования;

перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;

оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети;

при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса;

выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и высадке детей;

осуществлять движение автобуса задним ходом;

покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя;

при обнаружении посторонних, подозрительных предметов незамедлительно сообщить руководителю или заместителю директора по АХР образовательного учреждения.

6.14. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.

6.15. По прибытию к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.

6.16. При наличии каких – либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, их обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить об указанных замечаниях (недостатках) руководителю образовательного учреждения, осуществляющего перевозки детей.

6.17. В случае задержки отправления автобуса, осуществляющих организованную перевозку группы детей, ответственное лицо уведомляет об этом родителей (законных представителей) детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей.

6.18. Обучающиеся образовательного учреждения и сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного проезда в автобусе.

- Организация перевозки обучающихся в условиях сохранения рисков по COVID-19

7.1.  Заместителю директора по административно –хозяйственной части:

перед выездом осуществлять дезинфекцию салона автотранспорта с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных вустановленном порядке, в инструкциях, по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проводить предрейсовый осмотр водителей с обязательной термометрией бесконтактным термометром с оформлением результатов в путевом листе. По результатам осмотра не допускаются к работе водители с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

обеспечить водителя:

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и замена масок не реже должна быть 1 раза в 2 часа) или многоразовых масок (не менее 2-х);

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептикамидля обработки рук, дезинфицирующими средствами.

7.2. При посадке и в пути следования водитель должен быть в маске.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

7.3.  Все работники, участвующие в перевозке детей (сопровождающие лица) должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).

7.4. После высадки детей водителем проводится проветривание и влажная уборка салона, профилактическая дезинфекция путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, подлокотников кресел (пряжек ремней безопасности, персональных панелей управления (освещением, вентиляцией, вызова сопровождающих лиц и др.), пластмассовых (металлических, кожаных и т.п.) частей спинок сидений, индивидуальных видеомониторов и т.д.). Обеззараживанию подлежат все поверхности салона транспортного средства.

7.5. При снятии ограничительных мероприятий и стабилизации эпидемической ситуации при организации перевозки организованных групп детей обеспечивать исчерпывающие меры профилактики в пути следования.

7.6. Сопровождающее лицо при посадке обучающихся в школьный автобус проводит термометрию и фиксирует в журнале. В случае, когда температура 37,0  градусов,  обучающийся не допускается в школьный автобус. Ответственное лицо (сопровождающий) сообщает родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося.

- Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих

школьные перевозки

8.1.Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.

Принято с учетом мнения Совета обучающихся.                                            Протокол от 09.01.2021 г. № 1.

Принято с учетом мнения Совета родителей.                                            Протокол от 09.01.2021 г. № 1.